Муфты электромагнитные ЭТМ 052 имеют общие для своего габарита размеры и технические характеристики:

- Вес муфты этм 052 - 0.9 кг

- Габариты муфты этм 052:
При подборе муфты этм нужно учитывать различия в размерах у разных производителей:

|  | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр муфты, мм | 80 | 80 | 80 |
| Высота муфты этм, мм | 32 | 34.5 | 32 |

- Технические характеристики муфты ЭТМ 052:

  - номиналный передаваемый момент муфты - 25 Нм

  - номинальный вращающий момент муфты - 10-16 Нм

  - время включения муфты - 0.23-0.25 сек.

  - время отключения муфты - 0.06-0.13 сек.

Посадочное отверстие муфты этм 052 1а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-052-1А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 20 | 6 | 22,3 | 20 | 4 | 21,8 | 22 | 5 | 23,9 |

Посадочное отверстие муфты этм 052 2а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-052-2А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 18 | 5 | 19.9 | 18 | 6 | 20.8 | 20 | 6 | 22.3 |

Посадочное отверстие муфты этм 052 3а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-052-3А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 16 | 5 | 18.3 | 16 | 5 | 18.3 | 18 | 5 | 19.9 |

Пояснения к таблице: d1 - внутренний диаметр отверстия; b1 - ширина шпонки; d1+t1 - диаметр по шпонке.

____________________________________________________________________________________

Посадочное отверстие муфты этм 052 1н шлицевое:

| ЭТМ 052 1Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 22 | 18 | 5 | 28 | 18 | 5 | 25 | 21 | 5 |

Посадочное отверстие муфты этм 052 2н шлицевое:

| ЭТМ 052 2Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 22 | 18 | 5 |

Посадочное отверстие муфты этм 052 3н шлицевое:

| ЭТМ 052 3Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 16 | 13 | 3.5 |  |  |  | 20 | 16 | 4 |

Пояснения к таблице: DH7- наружный диаметр шлицев; dH12 - внутренний диаметр шлицев; bF10- ширина шлица.