Муфты электромагнитные ЭТМ 062 имеют общие для своего габарита размеры и технические характеристики:

- Вес муфты этм 062 – 1,2 кг

- Габариты муфты этм 062:
При подборе муфты этм нужно учитывать различия в размерах у разных производителей:

|  | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр муфты, мм | 90 | 90 | 90 |
| Высота муфты этм, мм | 35 | 37 | 35 |

- Технические характеристики муфты ЭТМ 062:

  - номиналный передаваемый момент муфты – 25-40 Нм

  - номинальный вращающий момент муфты - 16-25 Нм

  - время включения муфты - 0.26-0.28 сек.

  - время отключения муфты - 0.07-0.15 сек.

Посадочное отверстие муфты этм 062 1а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-062-1А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 22 | 6 | 23,9 | 22 | 5 | 24,3 | 22 | 5 | 23,9 |

Посадочное отверстие муфты этм 062 2а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-062-2А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 20 | 6 | 22.3 | 20 | 6 | 22.8 | 20 | 6 | 22.3 |

Посадочное отверстие муфты этм 062 3а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-062-3А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 18 | 5 | 19.9 | 18 | 6 | 20.8 | 18 | 5 | 19.9 |

Пояснения к таблице: d1 - внутренний диаметр отверстия; b1 - ширина шпонки; d1+t1 - диаметр по шпонке.

____________________________________________________________________________________

Посадочное отверстие муфты этм 062 1н шлицевое:

| ЭТМ 062 1Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 25 | 21 | 5 | 25 | 21 | 5 | 25 | 21 | 5 |

Посадочное отверстие муфты этм 062 2н шлицевое:

| ЭТМ 062 2Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 22 | 18 | 5 | 22 | 18 | 5 | 22 | 18 | 5 |

Посадочное отверстие муфты этм 062 3н шлицевое:

| ЭТМ 062 3Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 |

Пояснения к таблице: DH7- наружный диаметр шлицев; dH12 - внутренний диаметр шлицев; bF10- ширина шлица.