Муфты электромагнитные ЭТМ 102 имеют общие для своего габарита размеры и технические характеристики:

- Вес муфты этм 102 – 3,4 кг

- Габариты муфты этм 102:
При подборе муфты этм нужно учитывать различия в размерах у разных производителей:

|  | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр муфты, мм | 135 | 135 | 135 |
| Высота муфты этм, мм | 52 | 57.5 | 52 |

- Технические характеристики муфты ЭТМ 102:

  - номиналный передаваемый момент муфты – 160-250 Нм

  - номинальный вращающий момент муфты - 100-160 Нм

  - время включения муфты - 0.38-0.40 сек.

  - время отключения муфты - 0.15-0.30 сек.

Посадочное отверстие муфты этм 102 1а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-102-1А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 40 | 10 | 42,9 | 40 | 12 | 43,3 | 40 | 10 | 42,9 |

Посадочное отверстие муфты этм 102 2а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-102-2А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 35 | 10 | 37.9 | 35 | 10 | 38.3 | 35 | 10 | 37.9 |

Посадочное отверстие муфты этм 102 3а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-102-3А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 30 | 8 | 32.6 | 30 | 8 | 33.3 | 30 | 8 | 32.6 |

Пояснения к таблице: d1 - внутренний диаметр отверстия; b1 - ширина шпонки; d1+t1 - диаметр по шпонке.

____________________________________________________________________________________

Посадочное отверстие муфты этм 102 1н шлицевое:

| ЭТМ 102 1Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 |

Посадочное отверстие муфты этм 102 2н шлицевое:

| ЭТМ 102 2Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 40 | 26 | 7 | 40 | 26 | 7 | 40 | 36 | 7 |

Посадочное отверстие муфты этм 102 3н шлицевое:

| ЭТМ 102 3Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 34 | 28 | 7 | 34 | 28 | 7 | 34 | 28 | 7 |

Пояснения к таблице: DH7- наружный диаметр шлицев; dH12 - внутренний диаметр шлицев; bF10- ширина шлица.