Муфты электромагнитные ЭТМ 122 имеют общие для своего габарита размеры и технические характеристики:

- Вес муфты этм 122 – 7,4 кг

- Габариты муфты этм 122:
При подборе муфты этм нужно учитывать различия в размерах у разных производителей:

|  | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр муфты, мм | 170 | 170 | 170 |
| Высота муфты этм, мм | 68 | 69 | 68 |

- Технические характеристики муфты ЭТМ 122:

  - номиналный передаваемый момент муфты – 400-630 Нм

  - номинальный вращающий момент муфты - 250-400 Нм

  - время включения муфты - 0.43-0.60 сек.

  - время отключения муфты - 0.22-0.45 сек.

Посадочное отверстие муфты этм 122 1а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-122-1А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 60 | 14 | 63.3 | 60 | 14 | 63.8 | 60 | 14 | 63.3 |

Посадочное отверстие муфты этм 122 2а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-122-2А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 50 | 16 | 54.3 | 50 | 14 | 53.8 | 50 | 16 | 54.3 |

Посадочное отверстие муфты этм 122 3а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-122-3А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 40 | 12 | 43.3 | 40 | 12 | 43.3 | 40 | 10 | 43.3 |

Пояснения к таблице: d1 - внутренний диаметр отверстия; b1 - ширина шпонки; d1+t1 - диаметр по шпонке.

____________________________________________________________________________________

Посадочное отверстие муфты этм 122 1н шлицевое:

| ЭТМ 122 1Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 65 | 56 | 10 | 65 | 56 | 10 | 65 | 56 | 10 |

Посадочное отверстие муфты этм 122 2н шлицевое:

| ЭТМ 122 2Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 54 | 46 | 9 | 54 | 46 | 9 | 54 | 46 | 9 |

Посадочное отверстие муфты этм 122 3н шлицевое:

| ЭТМ 122 3Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 |

Пояснения к таблице: DH7- наружный диаметр шлицев; dH12 - внутренний диаметр шлицев; bF10- ширина шлица.