Муфты электромагнитные ЭТМ 132 имеют общие для своего габарита размеры и технические характеристики:

- Вес муфты этм 132 – 10,5 кг

- Габариты муфты этм 132:
При подборе муфты этм нужно учитывать различия в размерах у разных производителей:

|  | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр муфты, мм | 190 | 190 | 190 |
| Высота муфты этм, мм | 78 | 79.5 | 78 |

- Технические характеристики муфты ЭТМ 132:

  - номиналный передаваемый момент муфты – 1000 Нм

  - номинальный вращающий момент муфты - 630 Нм

  - время включения муфты - 0.46-0.80 сек.

  - время отключения муфты - 0.30-0.73 сек.

Посадочное отверстие муфты этм 132 1а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-132-1А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 80 | 20 | 82.9 | 70 | 14 | 73.8 | 80 | 20 | 82.9 |

Посадочное отверстие муфты этм 132 2а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-132-2А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 70 | 16 | 74.3 | 60 | 18 | 64.4 | 70 | 16 | 74.3 |

Посадочное отверстие муфты этм 132 3а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-132-3А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 60 | 16 | 63.8 | 50 | 14 | 53.8 | 60 | 16 | 63.8 |

Пояснения к таблице: d1 - внутренний диаметр отверстия; b1 - ширина шпонки; d1+t1 - диаметр по шпонке.

____________________________________________________________________________________

Посадочное отверстие муфты этм 132 1н шлицевое:

| ЭТМ 132 1Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 82 | 72 | 12 | 72 | 62 | 12 | 82 | 72 | 12 |

Посадочное отверстие муфты этм 132 2н шлицевое:

| ЭТМ 132 2Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 72 | 62 | 12 | 65 | 56 | 10 | 72 | 62 | 12 |

Посадочное отверстие муфты этм 132 3н шлицевое:

| ЭТМ 132 3Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 65 | 56 | 10 | 54 | 46 | 9 | 65 | 56 | 10 |

Пояснения к таблице: DH7- наружный диаметр шлицев; dH12 - внутренний диаметр шлицев; bF10- ширина шлица.