Муфты электромагнитные ЭТМ 142 имеют общие для своего габарита размеры и технические характеристики:

- Вес муфты этм 142 – 16,8 кг

- Габариты муфты этм 142:
При подборе муфты этм нужно учитывать различия в размерах у разных производителей:

|  | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр муфты, мм | 215 | 215 | 215 |
| Высота муфты этм, мм | 90 | 90 | 90 |

- Технические характеристики муфты ЭТМ 142:

  - номиналный передаваемый момент муфты – 1600 Нм

  - номинальный вращающий момент муфты - 1000 Нм

  - время включения муфты - 0.48-0.97 сек.

  - время отключения муфты - 0.39-0.82 сек.

Посадочное отверстие муфты этм 142 1а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-142-1А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 90 | 20 | 92.9 | 80 | 16 | 84.3 | 90 | 20 | 92.9 |

Посадочное отверстие муфты этм 142 2а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-142-2А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 80 | 18 | 84.4 | 70 | 20 | 74.9 | 80 | 18 | 84.4 |

Посадочное отверстие муфты этм 142 3а гладкое круглое со шпонкой:

| ЭТМ-142-3А | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 | d1 | b1 | d1+t1 |
|  | 70 | 16 | 74.3 | 60 | 18 | 64.4 | 70 | 18 | 74.3 |

Пояснения к таблице: d1 - внутренний диаметр отверстия; b1 - ширина шпонки; d1+t1 - диаметр по шпонке.

____________________________________________________________________________________

Посадочное отверстие муфты этм 142 1н шлицевое:

| ЭТМ 142 1Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 92 | 82 | 12 | 92 | 82 | 12 | 92 | 82 | 12 |

Посадочное отверстие муфты этм 142 2н шлицевое:

| ЭТМ 142 2Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 82 | 72 | 12 | 72 | 62 | 12 | 82 | 72 | 12 |

Посадочное отверстие муфты этм 142 3н шлицевое:

| ЭТМ 142 3Н | Россия | Украина | Польша |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 72 | 62 | 12 | 65 | 56 | 10 | 72 | 62 | 12 |

Пояснения к таблице: DH7- наружный диаметр шлицев; dH12 - внутренний диаметр шлицев; bF10- ширина шлица.