# Гидрораспределители с электрическим управлением ПГ73-1

Гидрораспределители с электрическим управлением ПГ73-1 комплектуются толкающими электромагнитами, которые воздействуют на золотник. Так как тяговые усилия электромагнитов ограничены, применение электроуправления целесообразно лишь для аппаратов с диаметрами условных проходов до 10 мм. Трехпозиционный распределитель с электрическим управлением 14ПГ73-11 (рисунок а) состоит из корпуса 9, золотника 8 (диаметром 6 мм), втулок 5, пружин 3, шайб 2, толкателей 11, чашек 6, гильзы 7, электромагнитов 4 и штепсельного разъема 1. Перемещение золотника 8 в крайнюю позицию осуществляется от электромагнитов 4 толкающего типа, воздействующих на золотник через толкатели 11. После отключения электромагнита пружины 3 возвращают золотник в среднюю позицию. Утечки масла из торцовых полостей золотника отводятся в дренажное отверстие 10. Двухпозиционные распределители имеют фиксацию золотника в крайних позициях, что позволяет отключать электромагнит после срабатывания распределителя и не держать его длительное время под током. Двухпозиционные распределители могут иметь исполнение Б с одним электромагнитом, при этом возврат золотника в исходную (левую) позицию при отключении электромагнита производится пружиной. При срабатывании распределителей ПГ73-1 с напорной линией соединяется отводное отверстие (А или В), расположенное ближе к включенному электромагниту.
     Основные габаритные и присоединительные размеры распределителей ПГ73-11 всех исполнений по гидросхеме - на рисунке б, а распределителей ПГ73-12 - на рисунке ниже.