Муфты электромагнитные фрикционные многодисковые

1. Назначение

1.1 Муфты электромагнитные фрикционные многодисковые серии ЭТМ с магнитопроводящими дисками предназначены для автоматического и дистанционного управления приводами различных машин и механизмов.
1.2 Муфты рассчитаны для работы в районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ) и во всех районах на суше (исполнение О), кроме районов с очень холодным климатом, в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (категория 4), а также в помещениях с повышенной влажностью (категория 5), при этом нижнее значение температуры такое же, как и для категории 4. Категории и исполнения по ГОСТ 15150—69.

Условия эксплуатации

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, а также тумана и брызг токопроводящих жидкостей и токопроводящей пыли;

- место установки муфт должно быть защищено от попадания воды и эмульсии;

- вибрация мест крепления муфт с частотой до 60 Hz при ускорении не более 1g;

- рабочее положение в пространстве горизонтальное. Допускается установка муфты с вертикальным положением оси вращения;

- муфты должны эксплуатироваться только в масляной среде (индустриальное масло).

1.3 Пример условных обозначений муфт:

| ЭТМ 072А 2УХЛ4 — | муфта 07-го габарита, контактная, со шпоночным посадочным отверстием 2-го ряда, исполнение УХЛ, категория 4; |
| --- | --- |

| ЭТМ 124-1-04 — | муфта 12-го габарита, бесконтактная, со шлицевым посадочным отверстием 1-го ряда, исполнение О, категория 4; |
| --- | --- |

| ЭТМ 136-3-04 — | муфта 13-го габарита, тормозная, со шлицевым посадочным отверстием 3-го ряда, исполнение О, категория 4. |
| --- | --- |

2. Техническая характеристика

2.1 Классификация муфт приведена в табл. 1.
2.2 Питание муфт осуществляется от сети постоянного тока или от сети переменного тока через двухполупериодный выпрямитель.
Для фрикционных муфт 05 — 07-го габаритов необходимо фильтровать пульсации на выходе выпрямителя. Величина фильтрующей емкости должна быть 1500 — 2000 μF.

Таблица 1

| Габарит | Тип муфты | Габарит | Тип муфты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контактная | Бесконтакная | Тормозная |  | Контактная | Бесконтакная | Тормозная |
| 05 | ЭТМ 052 | ЭТМ 054 | ЭТМ 056 | 11 | ЭТМ 112 | ЭТМ 114 | ЭТМ 116 |
| 06 | ЭТМ 062 | ЭТМ 064 | ЭТМ 066 | 12 | ЭТМ 122 | ЭТМ 124 | ЭТМ 126 |
| 07 | ЭТМ 072 | ЭТМ 074 | ЭТМ 076 | 13 | ЭТМ 132 | ЭТМ 134 | ЭТМ 136 |
| 08 | ЭТМ 082 | ЭТМ 084 | ЭТМ 086 | 14 | ЭТМ 142 | ЭТМ 144 | ЭТМ 146 |
| 09 | ЭТМ 092 | ЭТМ 094 | ЭТМ 096 | 15 | ЭТМ 152 | ЭТМ 154 | ЭТМ 156 |
| 10 | ЭТМ 102 | ЭТМ 104 | ЭТМ 106 |  |  |  |  |

2.3. Основные технические характеристики приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Габарит | Номинальный передаваемый момент, kgf•m | Номинальное напряжение, V | Сила тока, А (справочная), для муфт | Предельная частота вращения муфт, min-1 (расчетная) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | контактных и тормозных | бесконтактных | контактных | бесконтактных и тормозных |
| 05 | 1,6 | 24 | 0,60 | 0,80 | 5000 | 7000 |
| 06 | 2,5 |  | 0,70 | 0,85 | 4500 | 6000 |
| 07 | 4,0 |  | 0,85 | 1,20 | 4000 | 5000 |
| 08 | 6,3 |  | 1,10 | 1,30 | 3500 | 4500 |
| 09 | 10,0 |  | 1,40 | 1,20 | 3000 | 4000 |
| 10 | 16,0 |  | 1,50 | 1,70 | 2800 | 3600 |
| 11 | 25,0 |  | 1,70 | 1,80 | 2500 | 3300 |
| 12 | 40,0 |  | 1,90 | 2,90 | 2200 | 3000 |
| 13 | 63,0 |  | 2,50 | 3,50 | 2000 | 2900 |
| 14 | 100,0 |  | 3,20 | 4,70 | 1800 | 2700 |
| 15 | 160,0 |  | 4,00 | 6,00 | 1600 | 2500 |

2.4. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1-4 и в табл. 3.

Таблица 3

| Габарит УКР./ПНР | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Шлицевое посадочное отверстие по ГОСТу 1139-58 | Гладкое посадочное отверстие |
|  | 1й ряд | 2й ряд | 3й ряд | 1й ряд | 2й ряд | 3й ряд |
|  |  |  |  | d | b | d+t1 | d | b | d+t1 | d | b | d+t1 |
| 05 | D6*18/21*22/25A3*U4 | -- | -- | 20/ 22 | 4/ 5 | 21,8/ 24,3 | 18/ 20 | 5/ 6 | 20,3/ 22,8 | 16/ 18 | 5/ 5 | 18,3/ 20,3 |
| 06 | D6*21*25A3*U4 | D6*18*22A3*U4 | -- | 22 | 5 | 24,3 | 20 | 6 | 22,8 | 18 | 5 | 20,3 |
| 07 | D6*26*30A3*U4 | D6*21*25A3*U4 | D6*18*22A3*U4 | 25 | 6 | 27,8 | 22 | 6 | 24,8 | 20 | 6 | 22,8 |
| 08 | D6*28*34A3*U4 | D6*26*30A3*U4 | D6*21*25A3*U4 | 30 | 8 | 33,3 | 25 | 8 | 28,3 | 22 | 6 | 24,8 |
| 09 | D8*36*40A3*U4 | D6*28*34A3*U4 | D6*26*30A3*U4 | 35 | 10 | 38,3 | 30 | 8 | 33,3 | 25 | 8 | 28,3 |
| 10 | D8*42*46A3*U4 | D8*36*40A3*U4 | D6*28*34A3*U4 | 40 | 12 | 43,4 | 35 | 10 | 38,3 | 30 | 8 | 33,3 |
| 11 | D8*46*54A3*U4 | D8*42*46A3*U4 | D8*36*40A3*U4 | 50 | 14 | 53,8 | 40 | 12 | 43,3 | 35 | 10 | 38,3 |
| 12 | D8*56*65A3*U4 | D8*46*54A3*U4 | D8*42*46A3*U4 | 60 | 14 | 63,8 | 50 | 14 | 53,8 | 40 | 12 | 43,3 |
| 13 | D8*62*72A3*U4 D10*72*82A3*U4 | D8*56*65A3*U4 D8*62*72A3*U4 | D8*46*54A3*U4 D8*56*65A3*U4 | 70 80 | 14 16 | 73,8 84,3 | 60 70 | 18 16 | 64,4 74,9 | 50 60 | 14 14 | 53,8 64,4 |
| 14 | D10*72*82A3*U4 D10*82*92A3*U4 | D8*62*72A3*U4 D10*72*82A3*U4 | D8*56*65A3*U4 D8*62*72A3*U4 | 80 90 | 16 18 | 84,3 94,4 | 70 80 | 20 18 | 74,9 85,4 | 60 70 | 18 16 | 64,4 74,9 |
| 15 | D10*82*92A3*U4 | D10*72*82A3*U4 | D8*62*72A3*U4 | 90 | 18 | 94,4 | 80 | 22 | 85,4 | 70 | 20 | 74,9 |

| Рис. 1. Муфты контактные: * 2 отв.; ** n пазов | Рис. 2. Муфты бесконтактные: I – см. рис. 1; * 2 отв.; ** 3 отв. |
| --- | --- |

| Рис. 3. Муфты тормозные: I – см. рис. 1; II – см. рис. 2; * 2 отв. | Рис. 4. Гладкое посадочное отверстие |
| --- | --- |

### Муфты электромагнитные многодисковые

1. Назначение

1.1 Муфты электромагнитные многодисковые серии ЭМ предназначены для управления кинематическими цепями станков.
1.2 Муфты рассчитаны для работы в районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ) и во всех районах на суше (исполнение О), кроме районов с очень холодным климатом, в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (категория 4). Категории и исполнения по ГОСТ 15150—69.

Условия эксплуатации

- высота над уровнем моря не более 1000 m;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, а также тумана и брызг токопроводящих жидкостей и токопроводящей пыли;

- место установки муфт должно быть защищено от попадания воды и эмульсии;

- допустимая вибрация мест крепления муфт с частотой до 60 Hz при ускорении не более 1 g;

- рабочее положение в пространстве горизонтальное. Допускается установка муфты с вертикальным положением оси вращения;

- муфты должны эксплуатироваться только в масляной среде (индустриальное масло).

1.3 Пример условных обозначений муфт:

| ЭМ 12УХЛ4 — | муфта 1-го габарита, со шлицевым посадочным отверстием в корпусе, исполнение УХЛ, категория 4; |
| --- | --- |

| ЭМ 32АУ4 — | муфта 3-го габарита, с гладким посадочным отверстием в корпусе, исполнение У, категория 4; |
| --- | --- |

| ЭМ 42АР1УХ4 — | муфта 4-го габарита, с гладким посадочным отверстием в корпусе, специальное исполнение Р1, исполнение УХЛ, категория 4. |
| --- | --- |

2. Техническая характеристика

2.1 Питание муфт осуществляется от сети постоянного тока или от сети переменного тока через двухполупериодный выпрямитель.
Для муфт 1-го и 2-го габаритов необходимо фильтровать пульсации на выходе выпрямителя. Величина фильтрующей емкости должна быть 1500—2000 μF.
2.2. Основные технические характеристики приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Габарит | Исполнение | Тип | Номинальный передаваемый момент, kgf•m | Номинальное напряжение, V | Сила тока, А (справочная) | Предельная частота вращения, min-1 | Масса, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное | ЭМ12 | 1,6 | 24 | 0,25 | 3000 | 1,1 |
| 2 |  | ЭМ22 | 4,0 |  | 0,48 | 3000 | 1,6 |
| 3 |  | ЭМ32 | 6,3 |  | 0,87 | 3000 | 2,6 |
| 4 |  | ЭМ42 | 16,0 |  | 0,87 | 2000 | 4,0 |
| 5 |  | ЭМ52 | 40,0 |  | 1,09 | 1500 | 7,5 |
| 6 |  | ЭМ62 | 100,0 |  | 2,05 | 1000 | 16,2 |
| 4 | Специальное | ЭМ42АР1 | 16,0 |  | 0,87 | --- | 2,7 |
|  |  | ЭМ42AP2 | 36,0 |  | 1,06 | --- | 6,0 |

2.3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры муфт приведены на рис. 1-7 и в табл. 2.

| Рис. 1. Муфты 1—5-го габарита | Рис. 2. Муфта 6-го габарита (остальное см. рис. 1) • 3 отв. только для муфты ЭМ 62А |
| --- | --- |

| Рис. 3. Муфта ЭМ 42АР2 | Рис. 4. Муфта ЭМ 42АР1 |
| --- | --- |

| Рис.5. Диск внутренний | Рис.6. Диск наружный * п выступов | Рис.7. Шлицевое посадочное отверстие в корпусе |
| --- | --- | --- |

Таблица 2

| Габарит | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 |
| 1 | 78 | 72 | 65 | 33 | 25 | 22 | 25 | M4-6H | 25 | 22 | 25 |
| 2 | 94 | 88 | 80 | 42 | 30 | 26 | 30 |  | 30 | 26 | 30 |
| 3 | 116 | 110 | 100 | 52 | 40 | 35 | 40 |  | 40 | 35 | 40 |
| 4 | 142 | 135 | 125 | 60 | 50 | 45 | 50 |  | 50 | 45 | 50 |
| 5 | 177 | 172 | 160 | 86 | 65 | 58 | 65 |  | 65 | 58 | 65 |
| 6 | 215 | 215 | 200 | 105 | 80 | 70 | 80 | M6-7H | 80 | 70 | 80 |

Продолжение

| Габарит | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b | b1 | b2 | b3 | Lmax | L1 | l | n | l1, не менее | l2, не менее |
| 1 | 6 | 6 | 5 | 20 | 44 | 33 | 8 | 3 | 1,2 | 3 |
| 2 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 30 | 50 | 34 | 10 |  | 1,5 | 5 |
| 4 | 12 | 12 | 9 | 40 | 53 |  |  |  | 2,5 | 5 |
| 5 | 16 | 16 | 11 | 30 | 64 | 40 | 12 | 6 | 3,0 | 7 |
| 6 | 20 | 20 | 14 | 40 | 88 | 52 |  |  | 5,0 | 9 |

### Муфты электромагнитные фрикционные многодисковые
серии ЭТМ с вынесенными дисками

1. Назначение

1.1 Муфты электромагнитные фрикционные многодисковые серии ЭТМ с вынесенными дисками предназначены для автоматического и дистанционного управления приводами различных машин и механизмов.
1.2 Классификация муфт приведена в табл. 1.
1.3 Муфты рассчитаны для работы:
  Масляные муфты
  * в районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ) и во всех районах на суше, кроме района с очень холодным климатом (исполнение О);
  * в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (категория 4);
  Сухие и быстродействующие муфты
  * в районах с умеренным климатом (исполнение У) и тропическим климатом (исполнение Т);
  * в помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий (категория 3).

Категории и исполнения по ГОСТу 15150-69.
Условия эксплуатации:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, а также тумана и брызг, токопроводящих жидкостей и токопроводящей пыли;

- место установки муфт должно быть защищено от попадания воды и эмульсии;

- место установки сухих и быстродействующих муфт должно быть дополнительно защищено от попадания масла;

- вибрация мест крепления муфт с частотой до 60 Гц при ускорении не более 1g;

- рабочее положение в пространстве горизонтальное. Допускается установка муфты с вертикальным положением оси вращения;

- масляные муфты должны эксплуатироваться только в масляной среде (индустриальное масло).

1.4. Примеры условных обозначений муфт:
ЭТМ 071-2АМ-УХЛ4 - муфта 07-го габарита, контактная, масляная, со шпоночным посадочным отверстием 2-го ряда, исполнение УХЛ, категория 4;

2. Техническая характеристика

2.1. Питание осуществляется от сети постоянного тока или от сети переменного тока через двухполупериодный выпрямитель.
Для быстродействующей муфты, а также для всех муфт 05 - 07-го габаритов необходимо фильтровать пульсации на выходе выпрямителя. Величина фильтрующей емкости должна быть 4000...6000 мкФ.
2.2. Основные технические характеристики приведены в табл. 2. Номинальный вращающий момент масляной муфты равен 40%, а сухой и быстродействующей муфты 80% номинального передаваемого момента муфты соответствующего габарита.

3. Устройство и работа

3.1. Муфта (рис. 1, 2, 3) состоит из следующих основных частей: корпуса 1, пакета фрикционных дисков (внутренних 4 и наружных 5) и якоря 2. Муфта собрана на общей втулке 8, сидящей на ведущем (ведомом) валу. С ведомым (ведущим) валом связан поводок (в комплект поставки не входит), который соединяется с наружными дисками. Внутренние диски связаны с втулкой. Катушка возбуждения 12 закреплена в корпусе (в контактной и тормозной муфтах) или в держателе 11 (в бесконтактной муфте).
Выводные концы катушек бесконтактной и тормозной муфт выведены наружу через специальное отверстие в корпусе и держателе.
В контактных сухих и масляных муфтах один выводной конец катушки присоединяется к контактному кольцу 9, другой - к корпусу. В контактной быстродействующей муфте оба конца катушки выведены на контактные кольца.

Таблица 1

| Габарит | Муфта |
| --- | --- |
|  | Контактная | Бесконтактная | Тормозная |
|  | Масляная | Сухая | Быстродей- ствующая | Масляная | Сухая | Быстродей- ствующая | Масляная | Сухая | Быстродей- ствующая |
| 05 | ЭТМ 051 | ЭТМ 051с | ЭТМ 051б | ЭТМ 053 | ЭТМ 053с | ЭТМ 053б | ЭТМ 055 | ЭТМ 055с | ЭТМ 055б |
| 06 | ЭТМ 061 | ЭТМ 061с | ЭТМ 061б | ЭТМ 063 | ЭТМ 063с | ЭТМ 063б | ЭТМ 065 | ЭТМ 065с | ЭТМ 065б |
| 07 | ЭТМ 071 | ЭТМ 071с | ЭТМ 071б | ЭТМ 073 | ЭТМ 073с | ЭТМ 073б | ЭТМ 075 | ЭТМ 075с | ЭТМ 075б |
| 08 | ЭТМ 081 | ЭТМ 081с | ЭТМ 081б | ЭТМ 083 | ЭТМ 083с | ЭТМ 083б | ЭТМ 085 | ЭТМ 085с | ЭТМ 085б |
| 09 | ЭТМ 091 | ЭТМ 091с | ЭТМ 091б | ЭТМ 093 | ЭТМ 093с | ЭТМ 093б | ЭТМ 095 | ЭТМ 095с | ЭТМ 095б |
| 10 | ЭТМ 101 | ЭТМ 101с | ЭТМ 101б | ЭТМ 103 | ЭТМ 103с | ЭТМ 103б | ЭТМ 105 | ЭТМ 105с | ЭТМ 105б |
| 11 | ЭТМ 111 | ЭТМ 111с | ЭТМ 111б | ЭТМ 113 | ЭТМ 113с | ЭТМ 113б | ЭТМ 115 | ЭТМ 115с | ЭТМ 115б |
| 12 | ЭТМ 121 | ЭТМ 121с | ЭТМ 121б | ЭТМ 123 | ЭТМ 123с | ЭТМ 123б | ЭТМ 125 | ЭТМ 125с | ЭТМ 125б |

Таблица 2

| Габарит | Номин. передав. мом. Н*м | Напряжение, В | Ток, A | Предельная частота вращения, об/мин (расчетная) | Динамич. хар-ка быстрод-щих муфт, мс, не более (расчетная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номин. д/масл. и сухой муфт | Справочн. д/быстродейств. муфты | Номинальн. д/быстродейств. муфты | Справочный для масляной и сухой муфт |  |  |
|  |  |  | Конт. и торм. | бесконт. | Конт. и торм. | беск. | Конт. и торм. | беск. | конт. | Беск. и торм. | tn | tотк. |
| 05 | 16 | 24 | 3,7 | 5,1 | 2,20 | 2,50 | 0,60 | 0,80 | 5000 | 7000 | 4,0 | 1,8 |
| 06 | 25 |  | 5,4 | 7,0 | 2,50 | 2,50 | 0,70 | 0,85 | 4500 | 6000 | 5,0 | 2,2 |
| 07 | 40 |  | 4,5 | 4,6 | 2,78 | 3,15 | 0,85 | 1,20 | 4000 | 5000 | 6,0 | 3,0 |
| 08 | 63 |  | 5,3 | 5,2 | 2,92 | 3,46 | 1,10 | 1,30 | 3500 | 4500 | 7,5 | 4,0 |
| 09 | 100 |  | 5,0 | 5,8 | 3,52 | 3,60 | 1,40 | 1,20 | 3000 | 4000 | 10,5 | 5,0 |
| 10 | 160 |  | 5,0 | 5,8 | 3,80 | 4,00 | 1,50 | 1,70 | 2800 | 3600 | 12,0 | 6,0 |
| 11 | 250 |  | 6,5 | 6,5 | 3,80 | 4,85 | 1,70 | 1,80 | 2500 | 3300 | 16,0 | 10,0 |
| 12 | 400 |  | 9,0 | 10,5 | 4,30 | 5,00 | 1,90 | 2,90 | 2200 | 3000 | 20,0 | 14,0 |

Примечание: 1. tn – время нарастания момента до величины 0,9 его номинального значения, отсчитанное с момента подачи сигнала на муфту, при форсировании процесса включения муфты импульсом порядка 50…60 В; tотк – время спадания момента до величины 0,3 его номинального значения, отсчитанное с момента мгновенного разрыва цепи муфты при номинальном токе.
2. Предельная частота вращения быстродействующих муфт в отключенном состоянии 40…50% от приведенных значений.

3.2. При подаче напряжения на катушку муфты якорь притягивается к корпусу и через тяги 14 и нажимной диск 6 сжимает пакет фрикционных дисков, в результате чего момент передается с ведущего вала на ведомый вал.
3.3. Остаточный зазор δ0 устанавливается и регулируется гайкой 3, которая стопорится от самоотвинчивания при помощи винта 13.
3.4. Токоподвод контактных муфт осуществляется при помощи щеткодержателя (рис. 5).

Муфты электромагнитные масляные многодисковые серии ЭТМ,ЕТМ,Э1ТМ с магнитопроводящими дисками используются для автоматического дистанционного управления приводами станков и др. машин; могут применяться в автомат. коробках скоростей, подач, механизмах подач в качестве тормозов в позиционных и цикловых системах, а также в качестве сцепных устройств.

КОНСРЕВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ

Консервации всегда подвергается любая электромагнитная муфта и все ее запасные части. Время действия консервации может быть рассчитано на транспортировку и хранение на складах как в специальной таре, так и без наружной тары, но в упаковке. В любом случае время консервации электромагнитной фрикционной муфты всегда составляет 12 месяцев с момента выпуска электромагнитной фрикционной муфты на заводе.

Как только срок консервации электромагнитной фрикционной муфты истекает - производится ее проверка и при необходимости переконсервация.

Если нужно расконсервировать электромагнитную фрикционную муфту, то производятся следующие манипуляции:

- Тряпочкой, смоченной в бензине или растворителе, снимается заводская смазка электромагнитной муфты

- Электромагнитная муфта протирается насухо сухой ветошью

Каждая муфта, которую необходимо законсервировать, предварительно проверяется на отсутствие коррозии и в случае обнаружения ее следов на электромагнитной фрикционной муфте их следует удалить. После чего необходимо нанести на электромагнитную муфту тонкий слой ингибированного масла.

Консервация и расконсервация электромагнитных муфт произвоится в специальных помещения, основнм критерием выбора которых является температура воздуха в пределах 12-35 градусов по цельсию и относительная влажность воздуха не более 70%. Давление окружающей действительности на процессы консервации и расконсервации электромагнитной фрикционной муфты не влияет.
Проведение консервации и расконсерваци на открытом воздухе строго запрещено.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ

Работая с электромагнитной фрикционной муфтой могут встретится различные неполадки, но подовляющее их большинство являются либо неисправностями в схеме, либнеисправностями в самой муфте. Тем не менее во всех случаях неполадок в первую очередь тщательно проверяется на неисправности аппаратура управления электромагнитной муфтой и правильность подключения фрикционной муфты и уж только потом производится осмотр самой электромагнитной фрикционной муфты.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ МУФТ

Многодисковые фрикционные электромагнитные муфты серии ЭТМ можно без каких-либо затруднений использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных валах.

Однако если необходимо произвести монтаж фрикционной электромагнитной муфты на вертикальном валу и габарит электромагнитной муфты больше десятого, то устанавливать такую муфту следует якорем вниз. Электромагнитные муфты, габарит которых меньше десятого, можно монтировать на валу как вниз, так и вверх якорем.

Необходимо помнить, что при монтаже электромагнитной муфты на вертикальный вал, значение остаточного момента будет значительно выше, чем при монтаже фрикционной электромагнитной муфты на горизонтальном валу. Поэтому, дабы избежать перегрев агрегата, нужно ограничить скорость вращения вала до 0.6-0.8 от максимальной допустимой скорости, в случае установки электромагнитной муфты на вал якорем вниз и до 0.3-0.5 от максимально допустимой скорости вращения в случае установки фрикционной электромагнитной муфты якорем вверх.

Также нужно помнить о том, что статические сопротивления, приведенные в ведомой части должны быть достаточными, иначе после отключения ведомая электромагнитной муфтой часть не перестанет вращаться.

Перед монтажем следует не забыть удалить заводскую смазку фрикционной электромагнитной муфты, которая была нанесена на нее при изготовлении для предотвращения коррозии во время хранения и перевозки.

При установке электромагнитной муфты с контактным токопроводом втулку муфты необходимо жестко прикрепить к ведущему или ведомому валу посредством шлицев (или, как вариант, шпонки).
При креплении корпуса тормозной муфты используются винтовые соединения. Соответствующие отверстия на корпусе тормозной электромагнитной муфты присутствуют.

Соединение наружных дисков электромагнитной муфты с ведомым или ведущим валом осуществляется посредством специального поводка, который изготовляется заказчиком в строгом соответствии с размерами шлицевых выступов фрикционных дисков. Особое внимание при монтаже электромагнитной муфты посредством поводка нужно уделить тому, чтобы фрикционные диски имели возможность свободно перемещаться на поводке.

Общая втулка электромагнитной муфты на которой находяся внутренние диски, а также поводок наружных фрикционных дисков должны быть обязательно размещены соосно, причем после установки нужно проверить, действительно ли такое размещение имеет достаточную степень точности и в случае невыполнения данного условия произвести установку во второй раз. Допустимые пределы отклонения от идеальной соосности - это 0.01-0.1 мм в зависимости от габаритов устанавливаемой фрикционной электромагнитной муфты. Ну и естественно чем больше будет скорость вращения электромагнитной муфты во время эксплуатации тем меньшее отклонение должно быть в соосности.

Также немаловажен тот факт, что шейки валов под монтаж фрикционной электромагнитной муфты должны иметь биение менее 0.02 мм при вращении вала в своих опорах.

Фрикционная электромагнитная муфта питается постоянным током и для ее снабжения электроэнергией могут применяться любые источники постоянного тока.

Естественно, что при проектировании схемы питания электромагнитной муфты, нужно предусмотреть защиту обмотки электромагнитной муфты от перенапряжений, которые бедет возникать при коммутации элетромагнитной муфты.

В случае установки контактной муфты отрицательный полюс источника питания для электромагнитной муфты должен быть соединен с корпусом муфты.