# Технические параметры реле давления РД-23

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное давление, МРа | 1,0 |
| Присоединение пневмолиний, дюйм | Стыковое или К1/8 |
| Диапазон контролируемых давлений, МРа | 0,1 – 1,0 |
| Зона нечувствительности, МРа, не более | 0,03 – 0,06 |
| Напряжение переменного тока частотой 60 и 50 Гц, V | До 380 |
| Напряжение постоянного тока | До 220 |
| Номинальный ток, А | 2,5 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |

Описание работы и устройство

Основание; Жесткий центр; Основание; Рычаг; Микропереключатель; Кронштейн; Контргайка; Руглировочный винт; Пружина Кронштейн; Мембрана; Кожух. К основанию 1 крепятся кронштейны 6 и 10. На кронштейне 10 с помощью оси 3 закреплен рычаг 4, который одним концом воздействует на кнопку микровыключателя 5 (реле укомплектовано микровыключателем МП 2102Л ТУ 16-526.322-78, группа коммутационной износостойкости - А), а другим концом - на пружину 9, усилие которой настраивается регулировочным винтом 8. Положение регулировочного винта фиксируется контргайкой 7. Внутри расточки основания размещена мембрана 11 и жесткий центр 2, воздействующий своим выступом на рычаг.

Принцип работы реле давления основан на сравнении сил, возникающих от давления сжатого воздуха, передаваемых мембраной, и сил упругой деформации пружины. Давление сжатого воздуха, подводимое к отверстию "а", воздействует через мембрану и жесткий центр на рычаг, который может поворачиваться вокруг оси 3.
      Если момент от силы давления, действующей на жесткий центр, превысит момент, развиваемый пружиной, то рычаг поворачивается, отпуская тем самым кнопку микровыключателя (в исходном положении кнопки микровыключателя нажата), а пружина микровыключателя вызывает переключение его контактов.
      При понижении контролируемого давления пружина возвращает рычаг в исходное положение. Рычаг, нажимая на кнопку микровыключателя, вызывает обратное переключение его контактов реле РД-23.

Пневмосхема реле РД-23 

Габаритные и присоединительные размеры реле давления типа РД-23